| 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 | K430C |
| 尺寸 | 482(宽）*300（深）*177.8 mm（高） |
| 主板 | 7"*9.6"(170*245MM) |
| 硬盘 | 2个3.5寸硬盘或2个2.5寸硬盘 |
| 光驱 | 无光驱位 |
| 电源 | ATX 电源 |
| 风扇 | 2个6025风扇 |
| 扩展槽 | 3个全高直插槽 |
| 面板设置 | 1个8.9寸LED液晶屏，1个87键带触摸键盘 |
| 配件盒物料明细 | 2个圆锁钥匙，1条VGA工对母转接线，主板、电源、硬盘、转接铜柱若干 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 | 11.89KG |
| 净重 | 9.44KG |
| 材积 | 56.5*47*30CM(0.08CBM) |
| 集装箱装货数量 | 20＂:350 40＂: 725 40HQ＂：850 |