| 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 | K455L2-A |
| 尺寸 | 482(宽）*550（深）*178mm（高） |
| 主板 | 12"* 10.5"(305*266.7MM) |
| 硬盘 | 1个3.5寸硬盘或 2个2.5寸硬盘 |
| 光驱 | 无 |
| 电源 | ATX规格电源 |
| 风扇 | 2个8025风扇【4PIN接口】 |
| 【内置后窗】扩展槽 | 7个全高直插槽 |
| 【外置后窗】拓展槽 | 可拆卸、可自定义铝合金挡片 挡板可以由客户需求定制开孔和丝印 最大支持7块挡片 |
| 面板设置 | 1块8.9寸LED液晶显示屏，带触摸1U抽拉式87键键盘，1个USB3.0，1个电源开关（带LED指示灯：硬盘指示灯、电源指示灯） |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 | 16.595KG |
| 净重 | 13.983KG |
| 材积 | 71*55.5*27CM(0.106CBM) |
| 集装箱装货数量 | 20＂:264 40＂:547 40HQ＂：641 |

注：产品详细参数以实物为准，机箱可定制和修改