| 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 | K455L2-C |
| 尺寸 | 482(宽）*550（深）*178mm（高） |
| 主板 | 12"* 13"(305*345MM) |
| 硬盘 | 1个3.5寸硬盘或 2个2.5寸硬盘 |
| 光驱 | 无 |
| 电源 | ATX规格电源 |
| 风扇 | 2个12025风扇【3PIN接口，温控屏供电】 |
| 【内置后窗】扩展槽 | 7个全高直插槽 |
| 【外置后窗】拓展槽 | 7个航空头，6个COM口，4个HDMI开孔 |
| 面板设置 | 1块温控屏【带温度显示、系统运行时间、风扇运转状态】，2个USB3.0，1个电源开关，一个复位开关，一个硬盘指示灯，一个电源指示灯 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 | 13.028KG |
| 净重 | 10.415KG |
| 材积 | 71*55.5*27CM(0.106CBM) |
| 集装箱装货数量 | 20＂:264 40＂:547 40HQ＂：641 |

注：产品详细参数以实物为准，机箱可定制和修改