| 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 | K670F |
| 尺寸 | 430(宽）*700（深）*267 mm（高） |
| 主板 | 12"*9.6"（305*245mm),兼容华擎13卡（H110 Pro BTC+）、映泰12卡（TB250-BTC PRO）挖矿主板 |
| 硬盘 | 1个3.5寸硬盘或1个2.5寸硬盘 |
| 光驱 | 无光驱位 |
| 电源 | 2个ATX PSU |
| 风扇 | 9个12CM暴力风扇（台达双滚珠风扇） |
| 显卡位 | 前置6显卡，后置7显卡 |
| 面板设置 | 一个开关，一个重启，一个电源灯蓝色， 一个硬盘灯红色，2个USB2.0 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |