| 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 | M445F-6 |
| 尺寸 | 482(宽）*445(深）*178 mm（高） |
| 主板 | 12"* 9.6"(305 * 245MM) |
| 硬盘 | 1个3.5寸硬盘和 4个2.5寸硬盘 |
| 光驱 | 3个5.25光驱位 |
| 温控显示屏 | 无 |
| 电源 | ATX PSU |
| 风扇 | 1个8025风扇,1个12025风扇 |
| 扩展槽 | 7个全高PCI直插槽,6个COM口 |
| 面板设置 | 2个USB 2.0，一个电源开关，一个重启开关，一个电源指示灯，一个硬盘指示灯 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 | 10.746KG |
| 净重 | 8.778KG |
| 材积 | 55*56.5*28CM(0.086CBM) |
| 集装箱装货数量 | 20＂:325 40＂:674 40HQ＂：790 |