| 产品参数 |  |
| --- | --- |
| 型号 | R266-12 |
| 尺寸 | 482(宽）*660(深）*89 mm（高） |
| 主板 | 12"* 13"(305 * 345MM) |
| 硬盘 | 12个3.5寸热插拔硬盘位 |
| 光驱 | 无 |
| 温控显示屏 | 无 |
| 电源 | 2U服务器电源 |
| 风扇 | 3个8038风扇 |
| 扩展槽 | 7个半高PCI直插槽 |
| 面板设置 | 一个电源开关，一个重启开关，一个电源指示灯，1个硬盘指示灯,2个网络提示灯 |
| 材质 | 马钢高级无花镀锌板 |
| 料厚 | 1.2MM |
| 毛重 | 15.038KG |
| 净重 | 11.035KG |
| 材积 | 83*58*21CM(0.101CBM) |
| 集装箱装货数量 | 20＂:277 40＂: 574 40HQ＂：673 |